# BRONASTO  PRIZNANJE

TUNELSKA SUŠILNA PEČ tip PP-TS 50/200

### INOVATOR:  JURIJ ŠKORJANC, ANTON ZDOLŠEK, JOŽE ŠKET

DRUŽBA:  BOSIO d.o.o.

Opis inovacije:

Tunelska  sušilna peč je namenjena sušenju in utrjevanju veziv termoizolacijskih materialov. Peč je ogrevana z zemeljskim plinom. Sestavljena je iz transportnega sistema izdelkov skozi peč, ogrevalnega dela peči, hladilnega dela peči, ventilatorjev za sušenje, opreme za ogrevanje, izmenjevalcev toplote, opreme za regulacijo in upravljanje peči, računalniških programov in nadzornih programov. Izdelki so naloženi na vozičke, ki potujejo skozi peč, kjer se posušijo in utrdijo. Ker vsebujejo tudi do 35% vode, je potrebno intenzivno sušenje – to dosežejo z močnim strujanjem zraka in s predgretjem le-tega pred vstopom v sušilni del peči. Količina zraka za sušenje pa se regulira glede na vlažnost izstopajočega zraka iz peči.

Inovativnost:

- Regulacija sušenja

- Avtomatiziran transport izdelkov skozi peč

- Novost na slovenskem trgu

Finančna učinkovitost:

Peč je namenjena za industrijsko proizvodnjo in že obratuje v Sloveniji. Je primerna za

okolje, saj zmanjša porabo energije za sušenje, iz peči pa prihajajo že ohlajeni izdelki.

Racionalna pa je predvsem zaradi krajšega časa sušenja, manjše porabe goriva in

avtomatiziranega procesa.