# BRONASTO  PRIZNANJE

PROCESNO VODENA PROIZVODNA LINIJA ZA IZDELAVO TOČKOVNIH SNEGOLOVOV

### INOVATOR:  EMIL BUČAR, SREČKO OJSTERŠEK

DRUŽBA:  BRIGITA BUČAR s.p.

Opis inovacije:

Proizvodna linija je zasnovana tako, da povsem avtomatsko naredi izdelek od začetka do konca. Sestavljajo jo sledeči sklopi: odvajalna naprava, podajalno ravnalni sklop, štiristebelna preša z modulnim orodjem, krivilna plošča, kjer se s hidravličnim upogibanjem in kovičenjem izdelek oblikuje v želeno obliko; iz avtomatskega izmetača padajo gotovi izdelani snegolovi v kartonsko škatlo, kjer se pakirajo.

Inovativnost:

Linija je popolnoma avtomatsko procesno vodena. Delavec linijo spremlja samo kot

kontrolor. Za repromaterial se uporablja aluminijast trak dimenzije 40x1,4 mm, ki je

okolju neškodljiv in ga po končani življenski dobi recikliramo.

Finančna učinkovitost:

Isti izdelek se je predhodno izdeloval na več pripravah. Čas izdelave se je skrajšal za

petkrat. Finančni prihranek na letni ravni je 20 milj. sit.