# BRONASTO  PRIZNANJE

ORODJE ZA ROČNO SANACIJO NAVOJA IN IZVEDBO

SANACIJE

### INOVATOR:  VLADO KARNOVŠEK, VINKO PINTER

DRUŽBA:  KOČEVAR & THERMOTRON

Opis inovacije:

Problem se pojavlja na strojih modela R-94 z navojnim vretenom. Pri dvigu in spustu spodnje mize pride do obrabe materiala oz. matice. Matica je privarjena na stroj in popravilo defekta vzame kar nekaj časa. Rešitev sta konstrukterja našla v izdelavi namenskega orodja z račno za povrtavanje luknje v katero se privije nova zamenljiva matica. Izvrtina se izvede z orodjem s štirireznim rezkarjem-povrtalom in namenskim vpenjalom, potem pa se še vreže navoj. Zamenjavo matice opravijo z namenskim zobatim ključem za privijanje in odvijanje.

Inovativnost:

Rešitev je zanimiva zaradi same izvedbe sanacije z ročnim orodjem na sami lokaciji instaliranega stroja, brez demontaže instalacije ( elektro vodi, zrak, hladilna tekočina) in transporta stroja  S tem privarčujemo čas in stroške. S celotno rešitvijo pridobimo lažje in cenejše vzdrževanje obrabljivih delov stroja. Za servisiranje matice ni več potrbna sanacija navoja, ampak samo zamenjava z novo, ki jo opravi vzdrževalec. Matice pa so na zalogi v skladišču obrabljivih delov pri uporabniku ali proizvajalcu stroja.

Finančna učinkovitost:

Inovacija finančno ni ocenjena. Predstavlja pa veliko olajšanje za lastnike strojev, kjer

zamenjava obrabljene matice predstavlja časovni zastoj in tudi dodatno delo in stroške.

Servisiranje odpade, potrebna je samo izdobava novega vretena z zamenljivo matico.