# Utemeljitev priznanj

# ZLATO  PRIZNANJE

## RAZVOJ POSTOPKA IN KONSTRUKCIJA STROJA ZA VODOTESNO TOČKASTO VARJENJE NERJAVNIH POMIVALNIH KORIT

### INOVATOR: JOŽE KOČEVAR

DRUŽBA:  KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o.

Opis inovacije:

Razvoj postopka in konstrukcija stroja za vodotesno točkasto varjenje nerjavnih pomivalnih korit na pomivalne pulte z avtomatskim pomikom od točke do točke in samodejnim sledenjem varilnega roba z vibro – pulzno elektrodo je nadomestil TIG varilni postopek. Ta zahteva varilne specialiste z dolgoletno prakso, je zelo počasen in drag. Zaradi visokega vnosa toplotne energije v zvar pa je postopek tudi zelo tvegan, ker lahko postane izdelek skrivenčen ali zapotegnjen.

Inovativnost:

- Stroj je varen.

- Varjenje poteka veliko hitreje.

- Kvaliteta izdelka je zagotovljena.

- Delavec ni neposredno izpostavljen nobenim emisijam.

- Postopek ne onesnažuje okolja, ne proizvaja škodljivih snovi in hrupa, niti radiofrekvenčnih motenj in je okolju prijazen.

- Postopek varjenja in tehnična izvedba sta zaščitena s patentom pod številko       P – 200100235.

Finančna učinkovitost:

Način izvedbe vara je v svetu popolna novost, stroj je že v redni prodaji in

nadomešča star postopek varjenja.

# ZLATO  PRIZNANJE

Star 600

### INOVATOR: MAKSIMILJAN ŠMIT

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Star 600 je dvorotorski vlečen zgrabljalnik delovne širine 6,2 m. Namenjen je predvsem za zgrabljanje na razgibanem terenu z veliko prehodi med parcelami. Je najmanjši v družini dvorotorskih zgrabljalnikov in se lahko pohvali z veliko okretnostjo. Možno ga je upravljati s traktorskega sedeža. Tandem, prečni tandem in sprednja podporna kolesa so zaščiteni s patenti pod patentnimi številkami:  P 200300285,  P 200300207, WO 1998007309 in EP 935408

Inovativnost:

- Zaprta izvedba gonila in krivulje.

- Rotor je pritrjen na SIP tandem, ki zagotavlja optimalno prilagajanje terenu, miren prehod preko ovir in velike delovne hitrosti.

- Velika okretnost in hitra postavitev iz transportnega v delovni položaj.

- Možen enojni ali dvojni zgrabek.

- Sprednja podporna kolesa zagotavljajo stabilnost zgrabljalnika tudi na zelo

nagnjenem terenu.

- Prečni tandem povezuje prednji kolesi zadnjega rotorja in edini rešuje problem stabilnosti zgrabljalnika v prečni in vzdolžni smeri.

Finančna učinkovitost:

Zaradi dobrih rezultatov testiranja so že v prvem letu izdelali in prodali 2,5x več

strojev, kot so načrtovali. Z dobrim trženjem lahko zgrabljalnik poveča letno

realizacijo za 3%.

# ZLATO  PRIZNANJE

Star 471

### INOVATOR: MAKSIMILJAN ŠMIT

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Star 471 je enorotorski nošen zgrabljalnik delovne širine 4,7m in je namenjen za zgrabljanje suhe in sveže krme na srednje velikih kmetijah za zgrabljanje velike mase silaže in suhe krme. Z moderno zasnovo sta zagotovljeni poenostavljeno in izboljšano delovanje zgrabljalnika in visoka intenzivnost dela.

Inovativnost:

- Zaprta izvedba gonila in krivulje s hitro nastavitvijo.

- Rotor je pritrjen na SIP tandem, ki zagotavlja optimalno prilagajanje terenu, miren prehod preko ovir in velike delovne hitrosti.

- V gonilu so uporabljeni visokokakovostni materiali in robustna izvedba zobnika.

- Novo, trdnostno stabilno vležajenje rok rotorja z možnostjo mazanja.

Finančna učinkovitost:

#### Pri  razvoju zgrabljalnikov večjih širin za profesionalno uporabo bo osvojen rotor

#### Služil kot standardni gradnik. Na ta način bomo lahko prodrli tudi v višji cenovni

#### razred in povečali finančno realizacijo na celotni družini zgrabljalnikov za 3%.

# SREBRNO   PRIZNANJE

PRVO IN DRUGO PRANJE GELA TITANOVEGA DIOKSIDA S TLAČNIMI SVEČNIMI FILTRI  FUNDABAC

### INOVATOR: NIKOLAJA PODGORŠEK SELIČ

DRUŽBA:  CINKARNA CELJE D.D.

Opis inovacije:

Proizvajalci titanovega dioksida uporabljajo za odstranjevanje nečistoč v procesu proizvodnje pranje in filtracijo skozi vakuumske ploščne filtre. Postopek te t.i. Moore filtracije zahteva veliko fizičnega dela, delavčevo prisotnost ob odprtih bazenih ter veliko prostora. V Cinkarni so se leta 2000 odločili za zamenjavo tehnologije z uporabo tlačnih svečnih filtrov. Takšen postopek obvladujejo zgolj v eni tovarni na svetu. Know-how seveda ni dosegljiv.

Da bi lahko pravilno dimenzionirali naprave in razvili tehnološki postopek za obe stopnji pranja, so kupili pilotno napravo. Na osnovi razvojno – raziskovalnega dela so izdelali postopek in dimenzionirali filtre. V procesu je poleg sedmih filtrov vgrajenih 26 mešalnih kadi z volumnom 63m2, rezervoar za komprimiran zrak, 170 različnih merilnikov, 400 avtomatskih in 500 ročnih ventilov. Vse skupaj povezuje 7km cevovodov s19 črpalkami.

Inovativnost:

- Postopek je popolnoma avtomatiziran.

- Vodenje postopka poteka iz komandne kabine.

- Za postopek je bilo potrebno razvit vso tehnologijo.

- Naprave so ustrzno dimenzionirane.

- Prilagojeni so kovinski materiali v notranjosti filtrov.

- Postopek poteka v zaprtih tlačnih posodah in izhajajoče pare ne morejo delovati korozivno na okolje.

- Postopek omogoča reciklažo filtratov.

Finančna učinkovitost:

#### Postopek izključuje uporabo lesne moke LIGNOCEL, kar predstavlja letni

#### prihranek 8,2 mio SIT, predvideno je tudi 10% znižanje porabe vode in uporaba

#### presežne oz. odpadne toplote za segrevanje vode.

# SREBRNO   PRIZNANJE

PREDELAVA  TRAKTORJA TOMO VINKOVIĆ – TV DARIN 35

### INOVATOR: MIRAN FARČNIK

DRUŽBA:  MIRAN FARČNIK, VRANSKO

Opis inovacije:

Kmetovanje na neravnih in pogosto strmih terenih je zelo zahtevno in nevarno. Inovator je, upoštevaje varnost voznika, pristopil k preoblikovanju že obstoječega traktorja Tomo Vinkovič. Traktor s 32KM  je zgiben na sredini vozila. Statistika kaže, da je največ nesreč prav zaradi tega zgiba. Inovator je traktor predelal v togo vozilo, obenem pa dodal toliko izboljšav, da ga lahko uvrščamo med inovacije.

Inovativnost:

- Predelava iz zgibnega v togi traktor.

- Predelava zavor.

- Sedež in volan se lahko zamenjata – s tem obračanje vozila ni potrebno.

- Zamenjava pnevmatik – varnejša vožnja  na zelo strmih terenih.

Finančna učinkovitost:

Nov traktor s predelavo stane cca. 2 mio sit, podoben traktor avstrijskega

proizvajalca pa 8 mio sit, kar je vsekakor dosegljivo slovenskim kmetovalcem.

# BRONASTO  PRIZNANJE

CEV  ZA  ČIŠČENJE  KUHINJSKIH  IN  SANITARNIH  ODTOKOV

### INOVATOR: IVAN ŠELIGO

DRUŽBA:  IVAN ŠELIGO, PODPLAT

Opis inovacije:

Na tržišču obstajajo cevi za čiščenje sanitarnih odtokov, ki se priklopijo na visokotlačni čistilec, vendar zaradi svoje konstrukcije in teže ne morejo čistiti odtokov večjih dolžin. Ovire predstavljajo kolena. Inovator je izdelal lahko cev s šobo in priključkom, ki se priklopi na visokotlačni čistilec. Cev s šobo se hitro prebije do čepa v cevi in ga s pomočjo curka vode razbije z velikim pritiskom  razbije.

Inovativnost:

- Zmanjšamo porabo vode za 50%.

- Možnost sanacije zamašenih cevi na razdalji do 25m.

- Skrajšan čas čiščenja.

- Manjši stroški čiščenja, večkrat izključeno razbijanje.

- Hitra izdelava cevi in zmanjšani stroški izdelave.

Finančna učinkovitost:

Zmanjša se uporaba agresivnih čistilnih sredstev, ki so za okolje obremenilni.

Zmanjšani so stroški sanacije zamašenih sanitarnih odtokov.

# BRONASTO PRIZNANJE

VAKUUMSKI  VISOKOTLAČNI  ČISTILEC

### INOVATOR: IVAN ŠELIGO

DRUŽBA:  IVAN ŠELIGO, PODPLAT

Opis inovacije:

Stroj je namenjen hitremu in enostavnemu čiščenju odtokov, kanalizacije in drenažnih cevi do premera 250 mm. Deluje na osnovi dveh ločenih sistemov:

- visok tlak vodnega curka,

- podtlak vode.

S pomočjo visokega pritiska vodnega curka je možno razbiti čep nesnage v cevi,

podtlak zraka pa vsrka odluščeno nesnago v posebno – zbirno posodo.

Inovativnost:

- Zmanjšana uporaba agresivnih čistilnih sredstev.

- Skrajšan čas sanacije zamašene cevi.

- Manjši stroški sanacije.

- Nepotrebni večji-radikalni posegi v sistem kanalizacije.

.

Finančna učinkovitost:

Letni prihranek je izračunan na osnovi predvidenega zmanjšanja delovnih ur pri

sanacijah kanalizacijskega omrežja in znaša cca. 6mio sit.

# BRONASTO PRIZNANJE

SPIDER 615

### INOVATOR: MARKO POLAK

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Spider  615 je šestrotorski nošen obračalnik delovne širine 6m. Namenjen je obračanju krme na srednje velikih kmetijah za delo na razgibanem terenu z veliko prehodi med parcelami. Z moderno zasnovo sta zagotovljeni poenostavljeno in izboljšano delovanje obračalnika in visoka intenzivnost dela. Majhni rotorji se idealno prilagajajo terenu, novo nameščene vzmeti omogočajo preklop obračalnika iz transportnega v delovni položaj tudi v nagibu, nova oblika vzmetnih prstov z neenakomerno dolgima krakoma zagotavlja dobro pobiranje in obračanje krme….

Inovativnost:

- Nova oblika vzmetnih prstov.

- Nova tehnologija izdelave vzmetnih prstov z bombardiranjem površine, pri čemer se površina prsta utrdi, pri pregnetenju zgornje površine pa se zaprejo pore inicialnih razpok.

Finančna učinkovitost:

Zaradi dobrih rezultatov testiranja so že v prvem letu izdelali in prodali 2x več

strojev,   kot so načrtovali. Z intenzivnim trženjem lahko zgrabljalnik poveča letno

realizacijo za 2%.

# BRONASTO PRIZNANJE

ORION 130 TH PRO

### INOVATOR: VITO ŠALEJ

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Orion 130 TH PRO je trosilec gnoja s skupno težo 13 ton, koristno obremenitvijo 9 ton in delovno širino do 25m v enem prehodu. Namenjen je profesionalni rabi na večjih kmetijah.Upravljati ga je mogoče s traktorskega sedeža, s čimer se poveča učinkovitost obračanja, zmanjša pa možnost nastanka nesreč. Pri tem posebno vlogo igra elektro – hidravlična regulacija vklopa strgalnega dna. Glavne odlike trosilca so : velika nosilnost, velika delovna širina raztrosa, novo zasnovana trosilna naprava, učinkovit in varen zavorni sistem, možnost velikih transportnih hitrosti in druge.

Inovativnost:

- Moderna zasnova trosilca velikih zmogljivosti.

- Zavorni sistem.

- Nova trosilna naprava, ki omogoči zelo enakomeren raztros.

Finančna učinkovitost:

Z izdelavo trosilnika ORION 130 se je povečala ponudba naše mehanizacije tudi v

profesionalne namene. Zaradi tržne niše pričakujemo v naslednjih petih letih

postopno količinsko rast proizvodnje in povečanje finančne realizacije za 2%.

# BRONASTO  PRIZNANJE

STROJČEK ZA IZDELAVO PEKOVSKIH MODELOV

### INOVATOR: ROMAN ZUPANC, MIHAEL REBERNIK, JURE GJURAS

DRUŽBA:  ŠOLSKI CENTER CELJE

Opis inovacije:

V zadnjem času se kar nekaj podjetij ukvarja s proizvodnjo modelov za peko različnih peciv. Ugotovili so, da je večina modelov ročno izdelanih. Takšna izdelava zahteva rutino, je utrujajoča in naporna. Inovatorji so se odločili, da poskusijo razviti in izdelati napravo, na kateri bi se brez težav in posebnih stroškov izdelovali modelčki za peko maslenih zvitkov.

Raziskali so vse načine in možnosti zvijanja pločevine. Skonstruirali so strojček za izdelavo modelov za peko maslenih zvitkov, izdelali tehnično dokumentacijo in načrte. Strojček so tudi praktično izdelali, preizkusili in je v praktični uporabi.

Inovativnost:

- Strojček je izviren in ga je možno avtorsko zaščititi.

- Za nosilno ogrodje so uporabili kar debelostenski pohištveni profil, v katerega so vgradili delovni mehanizem.

- Pločevina se oblikuje okoli konusnega trna, ki ga vrtimo s pomočjo pomožnega valja, njegovo silo pa lahko poljubno nastavljamo.

Finančna učinkovitost:

Strojček za izdelavo pekovskih modelov  že uspešno obratuje v obrtni delavnici.

Nakup strojčka je popolnoma primeren za izdelovalce modelov za peko maslenih

zvitkov, saj bistveno skrajša čas izdelave in poveča kakovost izdelka. Čas izdelave

pekovskih modelov se skrajša 50 – 80 krat!

# BRONASTO  PRIZNANJE

## VULKANIZACIJA  GUMENE  OBLOGE  Z  VROČO  VODO  V  ZAPRTIH   POSODAH  IN  V  ODPRTIH  POSODAH

### INOVATOR: ANTON A. ŽERJAV

DRUŽBA:  CINKARNA CELJE D.D.

Opis inovacije:

Tehnika vulkanizacije je znana, vendar se vrednost trdote po površini zelo razlikuje in povečini se pojavljajo plinski ujemki. To vpliva na uporabnost gumiranih posod predvsem v kemični industriji.

Z dovodom pare po vsej dolžini posode in kroženjem vroče vode smo dosegli konstantno temperaturo vode po celotnem volumnu in s tem enakomerno kvaliteto gumi obloge po površini. Preprečeno je nastajanje plinskih žepov, vzpostavljeni pa idealni pogoji za kvalitetno vulkanizacijo in s tem tudi zelo kvalitetne gumi obloge.

Pri dosedanjem postopku vulkanizacije so z vodo napolnili posode do roba. Čez rob odtekajoča voda je onemogočala toplotno izolacijo posode, zato gumena obloga na robu posode ni bila dovolj vulkanizirana. Postopek so popravili z dvigom nivoja vode nad rob posode, nivo vroče vode se vzdržuje s kondenzirano paro, toplotna izolacija sten posode in površine vroče vode pa 30 – 40x zmanjša porabo pare.

Inovativnost:

Oba postopka sta nova in zelo pripomoreta h kvalitetni izdelavi gumene obloge

oziroma izboljšata postopek vulkanizacije.

Finančna učinkovitost:

#### Za podjetje ni zanimivo trženje novih postopkov. Za njih je pomembna kvaliteta

gumiranja, ki ga tržijo kot storitev. Z omenjenima postopkoma dosegajo dobro

kvaliteto in s tem povečujejo konkurenčnost.

# BRONASTO  PRIZNANJE

## ROTO 310 S

### INOVATOR: DARKO OMLADIČ

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Roto 310 S je kosilnica, namenjena za košnjo trave na srednjih in večjih kmetijah. Odlikuje se z izjemno veliko propustnostjo pokošene krme, kar omogoča košnjo velike travne mase. Na kosilnici so nameščeni usmerjevalci za ustvarjanje lepega zgrabka. Možno je namestiti gnetilnik, ki poškoduje ovojnico trave in s tem bistveno skrajša čas sušenja. Se dobro prilega terenu in ima hidravlično razbremenjevanje kosilnega grebena, kar maksimalno varuje travno rušo. Pri naletu na oviro se kosilnica odkloni v smeri nazaj, traktorist pa jo lahko postavi v delovni položaj brez, da bi stopil s traktorja.

Če uporabimo bobnasto kosilnico ROTO 310 v kombinaciji s frontalno izvedbo kosilnice, lahko dosežemo delovno širino do 5,5m.

Inovativnost:

- Sredinsko vpetje kosilnega grebena.

- Hidravlično razbremenjevanje kosilnega grebena omogoča nastavitve pritiska kosilnega grebena na travno rušo odvisno od hitrosti, kvalitete travne ruše in želenega izdelka.

- Zaradi vitke konstrukcije so uporabljeni povsem novi materiali.

Finančna učinkovitost:

Z moderno zasnovo je zagotovljeno poenostavljeno in izboljšano delovanje

kosilnika in  visoka intenzivnost košenja. V naslednjih petih letih naj bi nova

generacija bobnastih kosilnikov povečala obseg letne realizacije za 5%.

# BRONASTO  PRIZNANJE

## LASER 300 FG

### INOVATOR:  DARKO OMLADIČ

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Laser 300 FG je predstavnik nove družine diskastih kosilnikov delovne širine 3m . Namenjen je košnji trave na velikih kmetijah, saj v kombinaciji še z dvema bočnima kosilnicama doseže delovno širino 8m. Mogoče ga je upravljati s traktorskega sedeža, s čimer se poveča varnost šoferja in zmanjša možnost nastanka nesreč. Kosilnica se odlikuje z veliko prepustnostjo med diski in z možnostjo teka zobnikov skozi oljno kopel, kar zagotavlja miren tek in optimalno življenjsko dobo.

Inovativnost:

- Sodobno oblikovan frontalni paralelogramski priklop z velikim 3D območjem prilagajanja terenu in optimalnim rezbremenjevanjem pritiska kosilnika na travno rušo v celotnem območju prilagajanja priklopa.

- Novi materiali za nosilni okvir kosilnega grebena in za tesnenje, s čimer je omogočeno optimalno mazanje zobnikov.

Finančna učinkovitost:

V naslednjih petih letih naj bi nova generacija diskastih kosilnikov bistveno

Povečala obseg letne realizacije ( za 7% ).

# BRONASTO PRIZNANJE

ORION 130 TH PRO – elektro – hidravlični krmilni sistem

### INOVATOR: VERNER PERIN

DRUŽBA:  SIP STROJNA OPREMA D.D.

Opis inovacije:

Zaradi velikih hitrosti trosilca traktorist ne more imeti pregleda nad delovanjem stroja, zato se večkrat pojavijo lomi in poškodbe strojev. Elektro – hidravlična naprava je sestavljena iz programsko nastavljivega mikroprocesorja, preklopnega ventila in senzorja obratov. Če pride do zamašitve trosilnih valjev pri vklopljenem pogonu strgalnega dna, gnanega preko hidromotorja, lahko pride do poškodb in lomov na trosilni napravi. Zato je na izstopni gredi horizontalnih valjev nameščen senzor števila obratov, ki podaja procesorju podatke o številu vrtljajev. Le – ti odločilno vplivajo na pomik strgalnega dna. Ko se število obratov poveča, se poveča tudi hitrost strgalnega dna po vnaprej določeni histerezi.

Inovativnost:

- Nadzor delovanja in varovanje trosilne naprave.

- Vrednosti števila vrtljajev izklopa in histerezo vklopa je mogoče enostavno nastaviti glede na specifične pogoje dela.

Finančna učinkovitost:

Pričakujemo, da bo elektro-hidravlična naprava bistveno zmanjšala stroške

popravil (tudi v garancijski dobi), da bo izdelek bistveno bolj stabilen in se bo zato

tudi bolje prodajal. Računamo, da bi ta naprava bistveno pripomogla k finančni

realizaciji in doseganju cilja. To je povečanje realizacije za 2%.

Celje, 8. april 2004