# SREBRNO   PRIZNANJE

DODELAVA STROJA ZA KRIVLJENJE VZPONSKIH LOKOV HIŠNIH LESTEV

### INOVATOR: IZTOK ORAČ

DRUŽBA:  ALPOS ALU d.o.o.

Opis inovacije:

Stroj za izdelavo vzponskega loka lestve je namenski stroj, ki je v fazi nakupa predstavljal bistveni napredek v tehnologiji. Več faz je bilo združenih v eno fazo:

- Vrtanje

- Prebijanje

- Krivljenje

- Izdelava zaseka za čepe

- Stroj poslužuje en delavec, ki mora cev vložiti, sprožiti cikel stroja, izdelek pridržati in ga odložiti na odlagalno drčo. Delo stroja z vsemi ročnimi fazami (1 delavec) predstavlja ozko grlo v proizvodnji. Hkrati je postopek sporen tudi z vidika varnosti delavca, ker le-ta posega v delovno območje stroja.

Inovativnost:

Stroju predvidijo dodatek več enot, ki bi zmanjšale manipulativne čase, povečale

varnost delavca in zmanjšale njegove fizične obremenitve pri posluževanju stroja:

- nalagalna drča za ravne Al cevi

- nalagalna enota

- vlagalna enota

- obračalna enota

- odlagalna drča

Stroj še vedno poslužuje en delavec, vendar le-ta samo nalaga ravne cevi  in nalepi vse

potrebne nalepke. Ves cikel poteka avtomatično. Zaradi mnogih novih enot na stroju in

posledično cilindrov, ventilov in različne senzorike je bila potrebna tako menjava

krmilnika stroja, kot tudi upravljalnega modula.

Finančna učinkovitost:

Kapaciteta stroja se iz 750 enot na izmeno poveča na 1200 enot na izmeno. Obenem

izboljšan stroj doseže enake karakteristike kot bi ga nov stroj, stroški posodobitve pa

predstavljajo samo 10% stroškov nakupa novega stroja.