# ZLATO  PRIZNANJE

VODNO PLOVILO S CEVNIM VODILOM

### INOVATOR: MARJAN DREV

Opis inovacije:

Stabilnost manjših plovil so različni avtorji reševali na različne načine in sicer z obliko dna, z vgraditvijo raznih stabilizatorjev ter z različnimi izvedbami – npr. katamarani.  Stabilnosti plovila v različnih pogojih plovbe in pri različnih hitrostih, ki zaradi razvoja močnih motorjev naraščajo, ni mogoče v celoti rešiti. V tem izumu je predvidena uporaba dveh cevnih vodil, ki sta med vožnjo potopljena v vodo pod gladino. Premer cevi mora biti zadosten, stene tanke, da je zagotovljen pretežno laminaren pretok vode skozi vodila. Cevna vodila morajo biti gibljiva tako glede kota, kot tudi globine ugreza, saj mora biti zagotovljen polni kontakt z vodo – najvišja točka cevi mora biti vedno pod gladino vode.

Inovativnost:

Inovativnost ideje je predvsem v izkoriščanju laminarnega pretoka vode skozi cevi, ki so

pritrjene na obeh bokih plovila. Večja kot je hitrost vode, večja je moč laminarnega

toka, ki zadržuje smer plovila in umiri plovbo po valovih.

Izum je patentiran pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod številko SI 21613.

Finančna učinkovitost:

Inovacija je v fazi preizkušanja na modelih in še ni tržno zanimiva, je pa zelo tehnološko

dobrodošla, saj rešuje probleme varnosti in stabilnosti plovil. Obenem zelo zmanjšuje

vpliv valov na plovila, kar  izboljša kvaliteto vožnje. Uporaben je na področju

navtike, pri razvoju hitrih gliserjev, ki so primerni tudi za nemirno morje. Ne gre za

pocenitev in racionalizacijo proizvodnje, temveč za povečano varnost in izboljšane

plovne karakteristike.